产 品 规 格 书

| 项目名称： | 1080P宽动态摄像头 |
| --- | --- |
| 产品型号： | L200W |
| 版 本： | V2.0 |
| 拟 制： | 杨 洋 |
| 审 核： | 曾欢华 |
| 批 准： | 唐 琦 |

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 版本记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2021年3月5日 | 唐 琦 | 初版发布 |
| V1.0 | 2022年5月20日 | 曾欢华 | 第二版 |

# 签字记录要求：必须用电子版签章手写体（推荐软件：PDF阅读、编辑器Adobe Acrobat）。

| 联腾产品部 |  |
| --- | --- |
| 联腾品控部 |  |
| 客 户 |  |
| 生 产 商 |  |

目 录

版本记录	2

签字记录	2

一、	产品图	4

- 硬件性能参数	5

- USB线规格	6

一．产品外观图

图示仅为示意，具体以实际为准

### 二．硬件性能参数

| 像素 | 200W |
| --- | --- |
| 最大分辨率 | 1920*1080 |
| 对焦方式 | 定焦 |
| 感光元件 | CMOS |
| 像素点大小 | 3um x 3um |
| 视频格式 | MJPG/YUV2 |
| 成像角度 | 对角170度 |
| MJPG分辨率和帧率 | 1920x1080 @ 30fps，1280x720 @ 30fps，640x480 @ 30fps， 640x360 @ 30fps，320x240 @ 30fps |
| YUV2分辨率和帧率 | 1920x1080 @ 2.5fps，1280x720 @ 2.5fps，640x480 @ 30fps， 640x360 @ 30fps，320x240 @ 30fps |
| 图像帧率 | 最大分辨率MJPG :30fps YUY2: 5fps |
| 出图响应时间 | <3S |
| 动态范围 | ≥96dB |
| 过曝控制 | 自动 |
| 最低照度 | 0.01LUX |
| SNR max（信噪比） | 41dB |
| 资源占用 | CPU、内存低于15% |
| 图像色彩 | 24位 |
| 接口 | USB2.0 |
| 待机电流 | 5V/30mA |
| 负载工作电流 | 5V/160mA |
| 麦克风 | 数字MIC |
| 支持系统 | 支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10系统 |
| 环保要求 | RoHS |
| 工作稳定 | -10℃--50℃ |
| 存储温度 | -20℃--60℃ |