产 品 规 格 书

| 项目名称： | 双录摄像头 |
| --- | --- |
| 产品型号： | L500S |
| 版 本： | V2.0 |
| 拟 制： | 杨 洋 |
| 审 核： | 曾欢华 |
| 批 准： | 唐 琪 |

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 版本记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0. | 2022年03月21日 | 唐 琦 | 初版发布 |
| V2.0 | 2022年5月18日 | 曾欢华 | 第二版 |

# 签字记录要求：必须用电子版签章手写体（推荐软件：PDF阅读、编辑器Adobe Acrobat）。

| 产品部 |  |
| --- | --- |
| 品控部 |  |
| 客 户 |  |
| 生 产 商 |  |

- 产品概述

本双录摄像头产品，内部集成数字MIC，摄像头可以左右和上下方向调节拍摄角度，主要拍摄人脸和环境，摄像头可立于桌面上也可挂在液晶显示屏上，同时可外接三脚架或其他支架立于桌面上。

二、产品外观图

图片仅供参考，具体以实际为准

### 双录摄像头性能参数

| 像素 | 500W |
| --- | --- |
| 最大分辨率 | 2592*1944 |
| 对焦方式 | FF(定焦)和AF（自动对焦）可选 |
| 感光元件 | CMOS |
| SENSOR尺寸 | 1/4"inch |
| 视频格式 | MJPG,YUV2 |
| 成像角度 | 65度 |
| 球形畸变 | <5% |
| 出图响应时间 | <3S |
| 宽动态值 | 66DB |
| 过曝控制 | 自动 |
| 图像帧率 | 最大分辨率MJPG :30fps |
| 图像色彩 | 24位 |
| 接口 | USB2.0 |
| 待机电流 | 5V/30mA |
| 负载工作电流 | 5V/160mA |
| 麦克风 | 数字MIC |
| 扬声器 | 无 |
| 支持系统 | 支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10系统 |
| 环保要求 | RoHS |
| 工作稳定 | -10℃--50℃ |
| 存储温度 | -20℃--60℃ |