产 品 规 格 书

| 项目名称： | 双目摄像头 |
| --- | --- |
| 产品型号： | L520DW |
| 版 本： | V2.0 |
| 拟 制： | 杨 洋 |
| 审 核： | 曾欢华 |
| 批 准： | 唐 琦 |

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 版本记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0. | 2021年12月16日 | 唐 琦 | 初版发布 |
| V2.0. | 2022年5月18日 | 曾欢华 | 第二版 |

# 签字记录要求：必须用电子版签章手写体（推荐软件：PDF阅读、编辑器Adobe Acrobat）。

| 联腾产品部 |  |
| --- | --- |
| 联腾品控部 |  |
| 客 户 |  |
| 生 产 商 |  |

一．产品外观图

图示仅为示意，具体以实际为准

### 硬件性能参数

| USB摄像头参数 |
| --- |
| SENSOR芯片 | RGB摄像头WDR | IR摄像头B/W | Remarks |
| 图像感光片Image Sensor | HDR CMOS | HD CMOS |  |
| 有效像素Effective pixels | 2592x1944 | 1920x1080 |  |
| 图像像素 | 500万 | 200万 |  |
| 感光尺寸Sensor Size | 1/2.5" | 1/2.9" |  |
| 像素大小Pixel Size | 2.2 µm x 2.2 µm | 2.8 µm x 2.8µm |  |
| 数据输出类型Image sensor Data output | Parallel 12bits Raw data | Parallel 12bits Raw data |  |
| 信噪比max S/N ratio | >39dB | >38dB |  |
| 宽动态范围Dynamic range | >85dB | >81dB |  |
| 输出格式Video output | MJPG/YUV2 | MJPG/YUV2 |  |
| 接口类型Interface type | 5-pin 1.25mm USB2.0 | 5-pin 1.25mm USB2.0 |  |
| 镜头滤光片波长Filter wavelength | 650nm | 940nm | 红外灯可配850nm |
| USB接口 | USB2.0，单USB输出 |  |
| 镜头规格参数 | 视角FOV ：D=70° |  |
|  | 接口mount ：M12*P0.5 |  |
| 音频audio frequency | 不支持 | 不支持 |  |
| 电源Power requirement | USB 5V | USB 5V |  |
| 电流Electric current | Max 200mA | Max 200mA |  |
| 自动曝光控制AEC | 支持 | 支持 |  |
| 自动白平衡AEB | 支持 | 支持 |  |
| 自动增益AGC | 支持 | 支持 |  |
| PCBA尺寸 |  |  |
| 储存温度Storage temperature | -40°C to 80°C | -40°C to 80°C |  |
| 工作温度working temperature | -10°C to 70°C | -10°C to 70°C |  |
| USB线材Wire rod | 可选 |  |  |
| 系统支持System support | WINXP/XIN7/WIN8/WIN10/Linux/Android/0S X | 多系统兼容 |