产 品 规 格 书

| 项目名称： | 1000万摄像头模组 |
| --- | --- |
| 产品型号： | T1000A |
| 版 本： | V2.0 |
| 拟 制： | 杨 洋 |
| 审 核： | 曾欢华 |
| 批 准： | 唐 琦 |

| 版本 | 日期 | 修订人 | 版本记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0. | 2021年11月29日 | 唐 琦 | 初版发布 |
| V2.0. | 2022年 5月19日 | 曾欢华 | 第二版 |

### 产品外观

正面 背面

图示仅为示意，具体以实际为准

- 产品结构

### 三、硬件性能参数

| 摄像头参数 | 软件优化像素 | 1000万像素 |
| --- | --- | --- |
|  | 最大分辨率 | 3648*2736 |
|  | 硬件物理像素 | 800万像素 |
|  | 最大分辨率 | 3264*2448 |
|  | 对焦方式 | 定焦 |
|  | 镜头角度 | 约80度 |
|  | A4高度 | 约23.5cm |
|  | 球形畸变 | <1.5% |
|  | 出图响应时间 | <3S |
|  | 拍照速度 | ≤1S |
|  | 过曝控制 | 自动 |
|  | 图像帧率 | 最大分辨率MJPG :15fps YUY2:2fps |
|  | 图像帧率 | 最高帧率30fps/S |
|  | 图像色彩 | 24位 |
|  | 图片格式 | bmp、jpg、png等 |
| 电流电压 | 待机电流 | 5V/10mA |
|  | 负载工作电流 | 5V/250mA |
| 接口 | 传输接口 | USB2.0 |
|  | 工作电压 | 5V |
| 系统 | 支持系统 | 支持安卓，Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10系统等 |
| 环保ROHS | 环保要求 | RoHS |
| 补光灯 | 补光灯 | 5颗LED灯，三级触摸调光 |
| 环境参数 | 工作温度 | -10℃-55℃ |
|  | 存储温度 | -30℃-60℃ |
|  | 工作湿度 | 20%~90% |
|  | 存储湿度 | 0%~96% |

# 四、 接口定义：

5PIN 1.25 间距的接口定义：

| PIN 定义 | 1 脚 | VCC 5V（红色） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 脚 | DP（绿色） |  |
|  | 3 脚 | DM（白色） |  |
|  | 4 脚 | GND（黑色） |  |
|  | 5 脚 | 屏蔽线（黑色） |  |