产 品 规 格 书

| 项目名称： | 人证核验设备（双录版） |
| --- | --- |
| 产品型号： | HY500S |
| 版 本： | V1.0 |
| 拟 制： | 杨 洋 |
| 审 核： | 曾欢华 |
| 批 准： | 唐 琦 |

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 版本记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2022年03月21日 | 唐 琦 | 初版发布 |
| V2.0 | 2022年05月19日 | 曾欢华 | 第二版 |

# 签字记录要求：必须用电子版签章手写体（推荐软件：PDF阅读、编辑器Adobe Acrobat）。

| 联腾产品部 |  |
| --- | --- |
| 联腾品控部 |  |
| 客 户 |  |
| 生 产 商 |  |

- 产品概述

本人证核验设备，可集成DMIC和扬声器，摄像头可以左右和上下方向调节拍摄角度，主要拍摄人脸和环境，竖杆可以伸缩以调节拍摄的高度，底座与摄像头竖杆可以拔插，底座内部可以集成二代证阅读器和指纹仪以及扬声器。

二、产品外观图

图片仅供参考，具体以实际为准

### 双录摄像头性能参数

| 像素 | 500W |
| --- | --- |
| 最大分辨率 | 2592*1944 |
| 对焦方式 | FF(定焦)和AF（自动对焦）可选 |
| 感光元件 | CMOS |
| SENSOR尺寸 | 1/4"inch |
| 视频格式 | MJPG,YUV2 |
| 成像角度 | 65度 |
| 球形畸变 | <5% |
| 出图响应时间 | <3S |
| 拍摄时间 | ≤1S |
| 宽动态值 | 68DB |
| 过曝控制 | 自动 |
| 图像帧率 | 最大分辨率MJPG :30fps |
| 图像色彩 | 24位 |
| 接口 | USB2.0 |
| 待机电流 | 5V/30mA |
| 负载工作电流 | 5V/160mA |
| 麦克风 | 数字MIC |
| 扬声器 | 支持 |
| 支持系统 | 支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10系统 |
| 环保要求 | RoHS |
| 工作稳定 | -10℃--50℃ |
| 存储温度 | -20℃--60℃ |

四、扬声器规格：

| 电气参数 |
| --- |
| 功率 | 2W |
| 阻抗 | 8Ω |
| 音腔 | 自带音腔 |
| 此功能为选配 |

五、指纹仪规格：

| 电气参数 |
| --- |
| 供电电压/电流 | 5.0V(USB供电)/100mA | 5.0V(USB供电)/100mA |
| 通讯接口 | USB 1.1/2.0兼容 | USB 1.1/2.0兼容 |
| ESD | GB/T 17626.2—2006，等级4 | GB/T 17626.2—2006，等级4 |
| EMI | GB/T 17626.2—2006，等级2 | GB/T 17626.2—2006，等级2 |
| 环境参数 |
| 工作温度 | -10℃-55℃ | -10℃-55℃ |
| 存储温度 | -40℃-60℃ | -40℃-60℃ |
| 工作湿度 | 20%～90% | 20%～90% |
| 存储湿度 | 17%～96% | 17%～96% |
| 指纹参数 |
| 采集窗口尺才 | ≥13.5mm *l9mm | 18mm *26mm |
| 有效图像尺寸 | ≥12.75mm *17.93mm | 16.256mm *24.384mm |
| 图像大小 | ≥256*360pixel | 标准图像:256*360pixel 最大图像:320*480pixel |
| 分辨率 | 500dpi (-1%～+2%) | 500dpi |
| 图像崎变 | ≤2% | 1% |
| 图像疵点 | 0个(R>3);≤3个(R≤3) | 0个(R>3);0个(R≤3) |
| 灰度级 | 256级 | 256级 |
| 灰度级动态范围 | ≥150 | 220 |
| 背景灰度不均匀度 | ≤10% | ≤10% |
| 单帧图像采集时间 | ≤0.25秒 | ≤0.20秒 |
| 备注：此功能为选配 |

六、二代身份证阅读器规格

| 通讯协议 | 符合 ISO14443 Type B 国际标准，支持 USB、UART 通讯 |
| --- | --- |
| 适应操作系统 | Windows xp、Windows7、Windows8、Windows10 |
| 阅读距离 | 0-30mm |
| 读卡响应速度 | < 1s |
| 电源规格 | DC 5V |
| 工作频率 | 13.56MHZ(fc) |
| 工作湿度 | 90% (无凝结) |
| 工作温度 | 0℃to 50℃ |
| 备注：此功能为选配 |